## Slide 1
ARM课程设计答辩

## Slide 2
目录
项目背景
项目所用知识点
项目展示
项目总结

## Slide 3
PART 01
项目背景
01

## Slide 4
项目背景
在市场需求上，随着数码相机的普及，电子相册作为一种以数字照片的保存，回放和浏览为核心的功能产品迎合了消费者需求。嵌入式Linux的电子相册比一般的电子相册更具优越性及实用性。在目前市场上，主流电子相册软件普遍体积庞大，内存多，硬件要求高。所以开发一个体积小，占用内存少，硬件要求低的功能实用的嵌入式Linux电子相册更具意义。
Linux系统的优势：
一：跨平台的硬件支持
二：丰富的软件支持
三：多用户多任务
四：可靠的安全性
五：良好的稳定性
六：完善的网络功能

## Slide 5
PART 02
项目所用在知识点
02

## Slide 6
项目所用知识点
一丶交叉编译的方法
二丶Linux下常用的命令
三丶Linux下的文件IO
四 丶屏幕操作及图片显示
五丶内存映射及实现方法
六丶Linux下的输入子系统

## Slide 7
PART 03
项目展示
03

## Slide 8
项目展示
视频展示
代码：
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h> //打开创建函数头文件
#include <sys/stat.h> //打开创建函数头文件
#include <fcntl.h> //打开创建函数头文件
#include <errno.h>
#include <unistd.h> //关闭、读、写数据函数头文件
#include <linux/input.h> //输入结构体头文件
#include <sys/mman.h> //内存映射头文件
int lcd_fd;
int *plcd ;
//以下主函数是210获取触摸屏坐标的代码
struct piont
{
int x,y;
}
//定义触摸屏函数
int get_touch()
{
struct piont start,end;
start.x = start.y = end.x = end.y = 0;
//第一步：打开触摸屏
int input_fd = open("/dev/event0",O_RDWR);
if(input_fd < 0)
{
perror("open input lcd error");
return -1;
}

## Slide 9
项目展示
代码:
//第二步：读出输入的事件
struct input_event data;
int temp_x,temp_y;
temp_x = temp_y = 0;
while(1)
//对于触摸屏而言有两种操作 即 滑动和点击 无论滑动和 点击都具有持续性
{
read(input_fd,&data,sizeof(data));
//分析数据
if(data.type == EV_ABS)
//code就表示坐标轴（绝对坐标）
{
if(data.code == ABS_X)
{
//给x轴
temp_x = data.value;
}
else if(data.code == ABS_Y)
{
//值给Y
temp_y = data.value;
}
else if(data.code == ABS_PRESSURE)
//表示触摸屏的键值（压力键）
{
if(data.value > 0) //相应的x/y轴的坐标值
{
if(start.x ==0 && start.y == 0)
{
start.x = temp_x;
start.y = temp_y;
}
}
else if(data.value == 0) //相应的x/y轴的坐标值
{
end.x = temp_x;
end.y = temp_y;
break;
}
}
}
}

## Slide 10
项目展示
代码:
//第三步：处理输入的数据
printf("start(%d,%d),end(%d,%d)\n",start.x,start.y,end.x,end.y);
//第四步：返回结果
int a = end.x-start.x;
int b = end.y-start.y;
if((a<b)&&(a<b*(-1))) //a<b 且 a<-b
{
return 1; //左滑
}
else if((a>b)&&(a>b*(-1))) //a>b 且 a>-b
{
return 2; //右滑
}
else if((a<b)&&(a>b*(-1))) //a<b 且 a>-b
{
return 3; //上滑
}
else if((a>b)&&(a<b*(-1))) //a>b 且 a<-b
{
return 4; //下滑
}
}
//打开屏幕 函数
int lcd_init(void)
{
lcd_fd = open("/dev/fb0",O_RDWR); //只读模式
if(lcd_fd < 0)
{
perror("open lcd error");
//标准出错函数 可以打印出错信息
return -1;
}
//映射屏幕
plcd = (int*)mmap(NULL,480*800*4,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_SHARED,lcd_fd,0);
if(plcd == NULL) //指针为空
{
perror("mmap lcd error");
//标准出错函数 可以打印出错信息
return -1;
}
}

## Slide 11
项目展示
//关闭屏幕函数
void lcd_uninit(void)
{
munmap(plcd,480*800*4); //解映射
close(lcd_fd); //关屏幕
}
//显示图片函数
int show_bmp(char* pathname)
{
//第一步：打开图片
int pic_fd = open(pathname,O_RDONLY);
if(pic_fd <0)
{
perror("open pic error");
//标准出错函数 可以打印出错信息
return -1;
}
//第二步：p偏移54字节文件头
lseek(pic_fd,54,SEEK_SET);
代码:
//第三步：读取图片数据
char pic_buf[480*800*3] = {0};
int ret = read(pic_fd,pic_buf,480*800*3);
if(ret < 480*800*3)
{
printf("read pic error:pic size fail\n");
return -1;
}
//第四步：处理数据
char a,r,g,b;
int i,j,x = 0;
for(i = 0;i <480;i++)
{
for(j = 0;j<800;j++)
{
a = 0x00;
b = pic_buf[x++];
g = pic_buf[x++];
r = pic_buf[x++];
draw_piont(479-i,j,a<<24|r<<16|g<<8|b);
}
}
}

## Slide 12
项目展示
代码:
//主函数
void main()
{
char *str[3]={"./11.bmp","./12.bmp","./13.bmp"}; //定义指针数组
int xx=0; //取整xx=0
lcd_init(); //打开屏幕
while(1)
{
show_bmp(str[xx]); //根据返回的xx的值选择图片显示
int ret = get_touch();
//get_touch函数的返回值给ret
if(ret == 1|| ret == 3) //判断
{
xx++;
if(xx>2) //判断
{
xx = 0;
}
}
else if(ret == 2|| ret == 4) //判断
{
xx--;
if(xx<0) //判断
{
xx = 2;
}
}
}
lcd_uninit(); //关闭屏幕
}

## Slide 13
PART 04
项目总结
04

## Slide 14
项目总结
优点：制作过程清晰明了，代码格式规范，
缺点：
收获： 初步掌握了嵌入式系统的基本结构，Linux系统的基本操作指令。掌握了C语言的基本使用以及Linux 下交叉编译的方法。将理论知识运用到实际应用操作中，更进一步的加深了对C语言的理解和运用。

## Slide 15
感谢您的观看